## Slide 1: CLASE 5 INTRODUCCIÓN A NUMPY Y OPENCV
SEGMENTACION BASADO EN ESPACIO DE COLOR RGB

## Slide 2: NUMPY
Paquete orientado al desarrollo de computo científico.
Es un herramienta bajo la licencia BSD que permite su reutilización prácticamente de manera completa.
Tiene gran soportar por parte de las siguientes entidades .

## Slide 3: OBJETO NDARRAY
Los objetos de numpy pertenece a una clase denominada <ndarray> que representa un arreglo multidimensional .

## Slide 4: FUNCIONES DE NUMPY
Funciones orientados a la creación de arreglos del tipo <ndarray>.
array(argumentos)
Representa un escalar
array(10)
Permite crear un arreglo del tipo ndarray
array([10,2])
Representa un arreglo de 1D

## Slide 5: AXIS EN NUMPY
Los axis representan los ejes o dimensiones de un arreglo numpy (ndarray) .

## Slide 6: ATRIBUTOS DEL NDARRAY
ndarray.ndim
Dimensiones del arreglo, representa un valor entero
ndarray.shape
Cantidad elementos por dimensión, representa una tupla
ndarray.size
Cantidad de elementos en todo el arreglo , representa un valor entero

## Slide 7: FUNCIONES DE NUMPY
funciones orientado a matrices y algunas operaciones
dot()
Producto punto de 2 vectores
matmul()
Crea un arreglo de solo unos
ones(do,d1,)
Producto matricial de matrices
zeros(do,d1)
Crea un arreglo de solo ceros

## Slide 8: random
Mediante numpy podemos generar muestras aleatorias definidas por una distribución de probabilidad determinada.
random.randn(do,d1,)
Funcion randint() devuelve un arreglo de valores aleatorios flotantes de una distribución uniforme
random.randint(low,high,size=())
Funcion randn() devuelve un arreglo de valores aleatorios flotante de una distribución normal gaussiana
random.shuffle(x)
Funcion suffle() modifica el ordenamiento de los elementos de un arreglo numpy.
random.uniform(low,high,size=())
Funcion randint() devuelve un arreglo de valores aleatorios enteros de una distribución uniforme

## Slide 9: IMAGEN DIGITAL
PIXELES
PUNTOS DE COLOR QUE COMPONEN A UNA IMAGEN
X
Y

## Slide 10: EJEMPLOS DE RESOLUCIÓN
HD REPRESENTACION EN PIXELES 1280x720
FULL HD REPRESENTACION EN PIXELES 1920x1080
ULTRA HD REPRESENTACION EN PIXELES 3840x2160

## Slide 11: REPRESENTACION MATRICIAL
M=> CANTIDAD DE COLUMNAS
N=> CANTIDAD DE FILAS

## Slide 12: IMAGEN RGB
MODELO DE COLOR QUE SE BASA EN LA COMBINACION DE LOS COLORES ROJO , VERDE Y AZUL PARA LA REPRESENTACION DEL COLOR COMO IMAGEN DIGITAL.

## Slide 13: REPRESENTACION MATRICIAL DE UNA IMAGEN RGB
R B
G
PODEMOS DESCRIBIR UNA IMAGEN RGB COMO UN ARREGLO DE PIXELES DE 3 CAPAS (MATRICES)

## Slide 14: CODIFICACION DE LOS PIXELES
PIXELES
PUNTOS DE COLOR QUE COMPONEN A UNA IMAGEN

## Slide 15: CODIFICACION DE LOS PIXELES
SE REFIERE A LA CANTIDAD DE BITS ASIGNADOS PARA REPRESENTAR A UN PIXEL QUE DESCRIBE LA CANTIDAD DE VARIACIONES DE COLOR
EJEMPLO : 1 BYTE (8 Bits) POR LO TANTO CADA PIXEL PUEDE REPRESENTAR 256 VARIACIONES DE COLOR

## Slide 16: FUNCIONES DE OPENCV
LECTURA DE IMAGEN
CONVERSION DE ESPACIO DE COLOR RGB A GRISES
MOSTRAR IMAGEN
cv2.imread()
cv2.cvtColor()
cv2.imshow()

## Slide 17: FUNCIONES DE OPENCV
GUARDAR UNA IMAGEN
CERRAR TODAS LAS VENTANAS
COMANDO WAITKEY
cv2.imwrite()
cv2.destroyAllWindows()
cv2.waitKey()

## Slide 18: FUNCIONES DE OPENCV
OBJETO PARA LA GRABACION
CREACION DE UNA MASCARA
OPERACION LOGICA AND
cv2.VideoCapture()
cv2.inRange(img,lower,high)
cv2.bitwise_and()

## Slide 19: IMPORTAR CV2 , NUMPY
import cv2
import numpy

## Slide 20: OPENCV
CALCULO DEL HISTROGRAMA

## Slide 21: IMAGEN A ESCALA DE GRISES
ES UNA ESCALA EQUIVALENTE QUE RESULTA DE REALIZAR UN CALCULO EN BASE A LAS 3 CAPAS DE COLOR QUE CONSTITUYEN A LA IMAGEN (R,G,B)

## Slide 22: CONVERSION DE RGB A ESCALA DE GRISES
Ig(x,y)=wr*R(x,y)+ wg*G(x,y)+ wb*B(x,y)
Los pesos pueden ser :
Wr=0.299 wg=0.587 wb=0.114

## Slide 23: HISTOGRAMA DE UNA IMAGEN
REPRESENTACION GRAFICA DE LA TONALIDAD PRESENTE EN UNA IMAGEN ES DECIR:
MUESTRA LA CANTIAD DE PIXELES PRESENTES POR CADA TONALIDAD DE COLOR
EJE HORIZONTAL REPRESENTA LAS TONALIDADES (ejemplo 0 HASTA 255)
EJE VERTICAL REPRESENTA LA CANTIDAD DE PIXELES

## Slide 24: HISTOGRAMA
DEFINICION: MEDIDAS ESTADISTICAS DE LA IMAGEN QUE REPRESENTA LA FRECUENCIA CON LA QUE SE PRESENTAN LOS VALORES DE INTENSIDAD (PIXELES) DE LA IMAGEN.
INTENSIDAD
CANTIDAD DE PIXELES

## Slide 25: HISTOGRAMAS
DEFINICION: MEDIDAS ESTADISTICAS DE LA IMAGEN QUE REPRESENTA LA FRECUENCIA CON LA QUE SE PRESENTAN LOS VALORES DE INTENSIDAD (PIXELES) DE LA IMAGEN.
CALCULO USANDO FUNCIONES DE OPENCV

## Slide 26: CALCULO DE HISTOGRAMA
1er argumento: imagen Fuente
2do argumento: indice
3er argumento:mascara de la imagen
4to argumento: representa el tamaño
5to argumento: rango , normalmente [0,256]

## Slide 27: SEGMENTACION
Tiene como objetivo poder separar alguna region de interes de toda la imagen.

## Slide 28: SEGMENTACION DE IMAGENES